ZP.271.18.14						          Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy

WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SIŁOWNI:

- Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej winny posiadać certyfikat zgodności z normą                                      PN-EN 1176-1:2009.

- Wszystkie elementy urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz wymagania określone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa.

- Urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania na otwartym powietrzu.

- Urządzenia modułowe powinny pozwalać  na dowolną konfigurację dwóch urządzeń po obu stronach jednego słupa nośnego/pylonu.

- Pylon- nogi i główna konstrukcja nośna powinna być wykonana z dwóch stalowych rur o przekroju nie mniej niż ø 85 mm   i grubości nie mniej niż 3 mm.   Między nogami znajdują się dwie blachy grubości ok. 7 mm do mocowania urządzeń po obu stronach. Między nogami znajdują się blachy grubości nie mniej ok. 2 mm na których znajduje się czytelna instrukcja obsługi urządzenia i dane producenta.

- Urządzenia- konstrukcja nośna powinna być wykonana ze stalowych rur o przekroju nie mniej niż ø 88 mm i grubości nie mniej niż                3,5 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe wykonane ze stalowych rur ok. ø 40 mm, grubości ok. 2 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami. Siedziska i stopki wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej.

- Gumowe części amortyzujące (odbojniki) powinny być  przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne.

- Urządzenia i wszystkie elementy stalowe powinny być malowane proszkowo z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną (kolorystyka do ustalenia z zamawiającym)- nie dotyczy stali nierdzewnej.

- Wszystkie urządzenia powinny posiadać ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenie elementów wahających się.

- Dyski obrotowe  muszą posiadać ograniczony zakres ruchu.

- Elementy swobodnie opadające w prasach winny mieć zastosowane amortyzatory.

- Wszystkie zderzenia muszą być tłumione.

- Wykończenie  nie może posiadać ostrych krawędzi, wystających gwintów itp.

- Urządzenie powinno być wyposażone w instrukcję korzystania z urządzenia literową i obrazkową, trwale naniesioną na pylon, nie dopuszcza się stosowania naklejek.

- Instalacja urządzeń do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnię gruntu.

- Urządzenia mają być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem.

- Urządzenia mają być przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorosłych  i seniorów.

- Dopuszczalna waga ćwiczącego min. do 120 kg

Minimalne wymagane parametry poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

| L.p. | Nazwa produktu | Ilość | Parametry charakteryzujące przedmiot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | biegacz + pylon + orbitrek | 1 | Urządzenie powinno być urządzeniem modułowym tj. pozwalającym na zastosowanie dwóch różnych stanowisk do ćwiczeń po obu stronach pylona. Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie winno wzmacniać mięśnie barków i nóg. Urządzenie winno umożliwiać ćwiczenie mięśni nóg i rąk poprzez postawienie nóg na platformach, rękoma złapanie za poręcz i naprzemienne poruszanie nogami w przód i tył przypadku biegacza oraz poprzez poruszanie stojącymi na pedałach) do przodu i do tyłu, jednocześnie poruszając rękami na zmianę ciągnąc i pchając drążki w przypadku orbitreka. Układ hamujący urządzeń jest niezależny od prędkości. Wymiary urządzeń około : biegacz- wys. 190 cm, szer. 150cm, pylon – wys. 215cm, szer. 65 cm, orbit rek- wys. 205 cm, szer. 140cm |
| 2 | prasa nożna + pylon + wioślarz | 1 | Urządzenie powinno być urządzeniem modułowym tj. pozwalającym na zastosowanie dwóch różnych stanowisk do ćwiczeń po obu stronach pylona. Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie winno poprawić budowę mięśni nóg, ramion i górnej części pleców. Urządzeni prasa nożna winno umożliwiać ćwiczenie wszystkich mięsni nóg, łydek i brzucha poprzez siadanie na siodełku, położenie nóg na pedałach, prostowanie i odpychanie od urządzeni zginając i prostując na przemian kolana. Urządzenia wioślarz winno umożliwiać ćwiczenie mięśni nóg i rąk poprzez postawienie stóp na pedałach, złapanię rękami za uchwyty i przyciąganie uchwytów do brzucha prostując jednocześnie nogi. Układ hamujący urządzeń jest niezależny od prędkości. Wymiary urządzeń około: prasa nożna- wys. 100 cm, szer. 60 cm x 100cm, pylon – wys. 215cm, szer. 65 cm, wioślarz- wys. 130, szer. 90 cmx 140cm |
| 3. | wyciąg górny + pylon + wyciskanie siedząc | 1 | Urządzenie powinno być urządzeniem modułowym tj. pozwalającym na zastosowanie dwóch różnych stanowisk do ćwiczeń po obu stronach pylona. Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie winno wzmacniać górne mięśnie pleców, barków, ramion i klatki piersiowej, poprzez ćwiczenia polegające na ustawieniu się na siedzisku plecami w stronę urządzenia, złapaniu rękoma za uchwyty i przyciąganiu ich do siebie, następnie powróceniu pozycji wyjściowej (wyciąg górny) oraz w przypadku wyciskania siedząc złapaniu rękoma za uchwyty i pchaniu przed siebie, następnie powróceniu do pozycji wyjściowej. Układ hamujący urządzeń jest niezależny od prędkości. Wymiary urządzenia około: wyciąg górny- wys. 150 cm, szer. u góry 80 cm, u dołu 95 cm, pylon – wys. 215cm, szer. 65 cm, wyciskanie siedząc- wys. 140 cm, szer. u góry 80cm, u dołu 95cm. |
| 4 | twister + wahadło | 2 | Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie winno wspomagać aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego poprzez ćwiczenia polegające na złapaniu rękoma za uchwyty i staniu na obrotowej platformie (stopkach) w wykonywaniu jednostajnych ruchów od prawej do lewej strony używając dolnej części ciała ( w przypadku twistera) oraz ćwiczenia polegającego na ustawieniu na stopkach przodem do urządzenia , złapaniu rękoma za uchwyty, następnie za pomocą mięsni nóg wprawieniu urządzenia w ruch wahadłowy w prawo i w lewo. Wymiary urządzenia około: twister- wys.. 175 cm, szer. u góry 90 cm, u dołu 100 cm, wahadło- wys. 180 cm, szer. u góry 90 cm, u dołu 100 cm |
| 5 | drabinka+ pylon+ podciąg nóg | 1 | Urządzenie powinno być urządzeniem modułowym tj. pozwalającym na zastosowanie dwóch różnych stanowisk do ćwiczeń po obu stronach pylona. Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie winno poprawić budowę mięśni ramion, kończyn górnych, ud brzucha i grzbietu poprzez ćwiczenia polegające na podciąganiu na drążku ciała do wysokości piersi i opuszczania (w przypadku drabinki) oraz poprzez ćwiczenia polegające na oparciu się rękami na podpórkach , plecami do urządzenia, złapaniu za uchwyty i podciąganiu nóg do tułowia i opuszczaniu (w przypadku podciągu nóg). Wymiary urządzenia około: drabinka- wys. 170cm, szer. 85cm, pylon – wys. 215cm, szer. 65 cm podciąg nóg wys. 145cm, szer. 100cm |
| 6 | ławka + pylon + prostownik pleców | 1 | Urządzenie powinno być urządzeniem modułowym tj. pozwalającym na zastosowanie dwóch różnych stanowisk do ćwiczeń po obu stronach pylona. Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie winno poprawić budowę mięśni brzucha i kręgosłupa poprzez ćwiczenia polegające na położeniu się na ławce twarzą w dół, nogi zgięte w kolanach, stopy zaprzeć o dolną poprzeczkę, ręce położyć pod głowę i unoszenia i opuszczanie ciała płynnymi pełnymi ruchami (w przypadku ławki) oraz ćwiczenia polegające na oparciu bioder na ławce, twarzą skierowaną w dół, nogi zaprzeć o poprzeczkę, ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, wykonując płynne powolne i pełne opady i unoszenia tułowia ( w przypadku prostownika pleców) Wymiary urządzenia około: ławka wys. 40 cm, dł. 150 cm, szer. 65cm, pylon – wys. 215cm, szer. 65 cm prostownik pleców wys. 75 cm, szer. 75 cm. |
| 7 | koła tai chi | 1 | Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi z funkcjami ćwiczeń. Urządzenie aerobowe wspomagające poprawę sprawności kończyn górnych oraz mięśni obręczy barkowej poprzez ćwiczenia polegające na złapaniu małych kół oburącz i obracaniu w prawo lub lewo lun złapaniu dużego koła jednorącz i obracaniu w prawo i w lewo. Wymiary urządzenia około: wys. 220cm, szer. 120 cm. |
| 8. | tablica informacyjna/regulamin | 1 | Tablica zamontowana i zabetonowana w podłożu. Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspozycję w postaci regulaminu korzystania z urządzeń. Mają znajdować się na niej podstawowe informacje o siłowni zewnętrznej oraz zasadach zachowywania bezpieczeństwa podczas przebywania na placu. Wielkością dostosowana do zawartości na niej informacji. |
| 9 | ławka parkowa | 2 | Materiał: żeliwo, drewno sosnowe, trzykrotnie malowane lakierobejcą , zabezpieczone przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Wymiary ok. dł. 150cm, szer. 41cm, wys. 75cm. |
| 10 | kosz na śmieci | 1 | Materiał: stal, pojemność 30l, mocowanie w podłożu przez zabetonowanie słupa. |
| 11 | stojak na rowery | 1 | Pięć stanowisk do parkowania różnego typu i wielkości rowerów, parkowanie jednostronne, mocowane do podłoża, wymiary ok. dł. 165 cm, szer. 55 cm |