OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5640129, fax 091 5640237.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dolice.pl

- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: http://bip.dolice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia działek 682/1, 682/2, 683, 684, 686, 687/1 w Dolicach zabudowanych budynkiem Gimnazjum..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ogrodzenia z gotowych paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych (min. 40gm2 ) i powlekanych proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym np. RAL 6005 (grubość powłoki min. 100 mikrometrów) - poziomo pręty okrągłe 2 x 8mm między nimi pręt pionowy okrągły 6mm. Rozstaw prętów 50 x 200 mm. Podstawowy wymiar panelu - długość ok. 2500 - 2510mm wysokość 1430mm na większości ogrodzenia (ok. 407mb), na części ogrodzenia ( ok. 107,5mb w sąsiedztwie boiska) założono ogrodzenie o wysokości około 3000mm tj. np. podwójne panele założone jeden nad drugim lub panele o innej wysokości łącznej około 3000mm, dopuszcza się zastosowanie górnego panela o rozstawie prętów 200 x 100 m . Panele zakończone są po jednej stronie prętami o długości 30mm, które należy skierować do dołu. Typowe panele (wys. 1430mm) będą montowane do słupów stalowych wykonanych z profilu 60 x 40 x 2mm o długości min. 2000mm ( przy zmianie poziomu terenu należy użyć odpowiednio dłuższego słupka) ocynkowanych wewnątrz i na zewnątrz ogniowo zgodnie z norma EN 10147, od zewnątrz słupki będą dodatkowo powlekane proszkiem poliestrowym w kolorze jak wyżej. Słupki należy osadzać w dołkach wykonanych w gruncie. Wymiary dołów do osadzenia i zabetonowania słupków odpowiednio: - dla ogrodzenia o wysokości jednego panela (1430mm) min. 300 x 300 x 800mm, - dla ogrodzenia o wysokości około 3000mm min. 500 x 500 x 850mm, - dla ogrodzenia o wysokości około 5000mm min. 600 x 600 x 850mm. Słupki obetonować mieszanką betonową B-15. Dla ogrodzenia o wysokości 3000mm należy użyć słupków o przekroju 70 x 50 x 2mm. Panele ogrodzeniowe do słupów montowane będą za pomocą typowych dla systemu obejm lub uchwytów montażowych (minimum cztery obejmy na panel o wysokości 1430mm i osiem na ogrodzeniu o wysokości 3000mm) przy użyciu śrub ocynkowanych. Góra słupka musi być zabezpieczona przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych w sposób uniemożliwiający łatwy demontaż zabezpieczenia. Na obwodzie ogrodzenia przewidziano: - furtki jednoskrzydłowe o szerokości - między wewnętrznymi płaszczyznami słupów ok. 1200 - 1400mm - 4 szt. wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia. - bramę dwuskrzydłową o szerokości - między wewnętrznymi płaszczyznami słupów ok. 3500mm - 1 szt. wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia. - bramę przesuwną samonośną o świetle wjazdu około 6000mm - 1 szt. wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia. Między słupkami ogrodzenia należy wbudować jako cokół obrzeża chodnikowe o wysokości 300mm i grubości 80mm na podbudowie z półsuchej mieszanki betonowej. Obrzeża wystają nad poziom terenu średnio około 8cm. Między boiskiem a halą sportową należy wykonać ogrodzenie panelowe piłkochwyt o wysokości około 5000mm i długości 25mb na słupach stalowych, analogiczne do ogrodzenia wyżej opisanego o wys. 3000mm. Przekrój słupów min 100 x 50 x 3mm ilość uchwytów na słup nie mniejsza niż 16szt. Dopuszcza się zastosowanie słupów wykonanych jako kratownica stalowa ocynkowana i malowana na ogrodzenia o wysokości 3000 i 5000mm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2, 28.82.20.00-0, 45.42.11.48-3, 45.26.23.50-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 01.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 7000,00zł wniesione w terminie do 18.07.2008r..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) spełniają kryteria określone w art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00zł, d) spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą ofertę sporządzoną według załączonego wzoru wraz z niżej wymienionymi dokumentami: a) informacje ogólne o wykonawcy - Formularz Nr 1, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dolice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pokój 15.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pokój 15.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).