Dolice, dnia 08.07.2008 r.

Znak sprawy: ZP-340/06/08

W nawiązaniu do zapytania dot. zadania pn:” Budowa ogrodzenia działek 682/1, 682/2, 683, 684, 686, 687/1 w Dolicach zabudowanych budynkiem Gimnazjum”, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie: Czy można zastosować innego rodzaju ogrodzenia niż proponowane przez Was w SIWZ cz. III. Proponujemy ogrodzenie LEGI R-Fit 8-6-8, jn:

- Ogrodzenie o wysokości 3000 mm

Producent dla ogrodzenia o wysokości 3000 mm zaleca słup R-Fit 80x40x3. Prosimy o informację, czy można zaoferować słup o przekroju 80x40x3 mmm zamiast 70x50x2 mm?

Proponowany słup R-Fit dodatkowo wzmocniony jest poprzez zastosowanie maskownicy 40/20 mm służącej do zaciśnięcia panelu ogrodzeniowego na słupku.

Odpowiedź: Tak

- Piłkochwyt

Proponujemy słup PR-Pfosten o przekroju 100x40x3 mm i długości całkowitej 5900 mm, układ krat 2x2030+1x1030 mm.

Odpowiedź: Tak

- Cokół betonowy

Proponujemy wykonanie cokołu betonowego z gotowych prefabrykatów wykonanych z betonu C 12/15, tj. deski betonowej o szer.60 mm i wysokości      300 mm (deska posiada 2 poprzeczne i 4 pionowe pręty zbrojeniowe) i łączników deski betonowej o wys. 0,3 mm. W/w system podmurówki jest powszechnie stosowany, m.in. przy ogrodzeniach w jednostkach wojskowych i lotniskach.

Odpowiedź: Tak

- Stopniowanie ogrodzenia

Prosimy o informację, czy przy zmianie poziomu terenu można stopniować ogrodzenie jak na rysunku montażowym załączonym do niniejszego pisma.

Odpowiedź: Tak

z poważaniem