SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTY PRZETARGOWE

CZĘŚĆ III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DOLICE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa ogrodzenia działek 682/1, 682/2, 683, 684, 686, 687/1 w Dolicach zabudowanych budynkiem Gimnazjum.

ZATWIERDZIŁ:

Dolice ..............................................................

TYTUŁ

Budowa ogrodzenia działek 682/1, 682/2, 683, 684, 686, 687/1 w Dolicach zabudowanych budynkiem Gimnazjum.

ADRES

Dolice, ul. Ogrodowa

ZLECENIODAWCA:

GMINA DOLICE, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Dolice, czerwiec 2008r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- rys. nr 1 Lokalizacja i usytuowanie ogrodzenia,

- rys. nr 2 Panel ogrodzeniowy,

- rys. nr 3 Przęsła ogrodzeniowe i cokoły,

- rys. nr 4 Przykład ogrodzenia wysokiego (300 i 500 cm) i słupa kratowego,

- rys. nr 5 Furtka,

- rys. nr 6 Brama dwuskrzydłowa,

- rys. nr 7 Brama przesuwna samonośna.

CZEŚĆ OPISOWA

1.

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Opracowanie zawiera projekt uproszczony budowy ogrodzenia działek zabudowanych budynkiem Gimnazjum w miejscowości Dolice - nr działek 682/1, 682/2, 683, 684, 686, 687/1.

"'"

2.

Stan obecny

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest Gimnazjum Publiczne, hala sportowa, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki), bieżnia i ogrodzony kort tenisowy. Wykonanych jest kilka chodników z kostki typu Polbruk pomiędzy boiskiem, bieżnią, kortem tenisowym, halą i budynkiem gimnazjum. Przy hali wykonany jest parking, do którego można dojechać od ul. Ogrodowej. Pozostała część terenu obsiana jest trawą. Na działkach występuje podziemne uzbrojenie terenu (woda, kanalizacja sanitarna, energia, gaz, telefon) w pobliżu których roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pod płytą boiska, bieżni i kortu znajduje się podziemny drenaż odprowadzający wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej. Obecnie teren nie posiada żadnego ogrodzenia co pozwala na wejście na teren szkolny osobom niepowołanym. Bezpośrednie sąsiedztwo pól uprawnych i boisk powoduje kłopoty związane z niszczeniem upraw przez korzystających z boiska. działek objętych opracowaniem obecnie nie jest ogrodzony, na działkach 682/1 i 682/2 istnieje ogrodzenie kortu tenisowego, które nie koliduje z projektowanym ogrodzeniem.

3.

Projektowane ogrodzenie

Zakłada się wykonanie ogrodzenia z gotowych paneli ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych (min. 40g/m2 ) i powlekanych proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym np. RAL 6005 (grubość powłoki min. 100 mikrometrów)  – poziomo pręty okrągłe 2 x 8mm między nimi pręt pionowy okrągły 6mm. Rozstaw prętów 50 x 200 mm. Podstawowy wymiar panelu - długość ok. 2500 - 2510mm wysokość 1430mm na większości ogrodzenia (ok. 407mb), na części ogrodzenia ( ok. 107,5mb w sąsiedztwie boiska) założono ogrodzenie o wysokości około 3000mm tj. podwójne panele założone jeden nad drugim lub panele o wysokości łącznej około 3000mm, dopuszcza się zastosowanie górnego panela o rozstawie prętów 200 x 100 m . Panele zakończone są po jednej stronie prętami o długości 30mm, które należy skierować do dołu. Typowe panele (wys. 1430mm) będą montowane do słupów stalowych wykonanych z profilu 60 x 40 x 2mm o długości min. 2000mm ( przy zmianie poziomu terenu należy użyć odpowiednio dłuższego słupka) ocynkowanych wewnątrz i na zewnątrz ogniowo zgodnie z norma EN 10147, od zewnątrz słupki będą dodatkowo powlekane proszkiem poliestrowym w kolorze jak wyżej. Słupki należy  osadzać w dołkach wykonanych w gruncie. Wymiary dołów do osadzenia i zabetonowania słupków odpowiednio:

- dla ogrodzenia o wysokości jednego panela (1430mm) min. 300 x 300 x 800mm,

- dla ogrodzenia o wysokości około 3000mm min. 500 x 500 x 850mm,

- dla ogrodzenia o wysokości około 5000mm min. 600 x 600 x 850mm.

Słupki obetonować mieszanką betonową B-15. Dla ogrodzenia o wysokości 3000mm należy użyć słupków o przekroju 70 x 50 x 2mm, dopuszcza się rozstaw prętów powyżej poziomu ogrodzenia podstawowego 200 x 100mm. Panele ogrodzeniowe do słupów montowane będą za pomocą typowych dla systemu obejm lub uchwytów montażowych (minimum cztery obejmy na panel o wysokości 1430mm i osiem na ogrodzeniu o wysokości 3000mm) przy użyciu śrub ocynkowanych. Góra słupka musi być zabezpieczona przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych w sposób uniemożliwiający łatwy demontaż zabezpieczenia. Na obwodzie ogrodzenia przewidziano:

- furtki jednoskrzydłowe o szerokości – między wewnętrznymi płaszczyznami słupów ok. 1200 - 1400mm - 4 szt. wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia.  Furtki winny być wyposażone w klamki, zamek cylindryczny, zamknięcie z wkładką patentową, rygiel dolny umożliwiający trwałe blokowanie położenia furtki w pozycji zamkniętej i otwartej. Furtki otwierane na teren gimnazjum, słupki o wymiarach min. 80 x 80 x 3mm, zawiasy umożliwiające regulację położenia skrzydła furtki, rys. 5

- bramę dwuskrzydłową  o szerokości – między wewnętrznymi płaszczyznami słupów ok. 3500mm - 1 szt. wysokość  dopasowana do wysokości ogrodzenia.  Skrzydła bramy winny być wyposażone w uchwyty pozwalające na zamknięcie za pomocą kłódki na wysokości górnej krawędzi skrzydeł i w okolicach połowy wysokości skrzydeł bramy, rygiel dolny umożliwiający trwałe blokowanie położenia skrzydeł w pozycji zamkniętej i otwartej (wskazane aby rygle w pozycji zamkniętej bramy dawały się zabezpieczyć kłódką). Skrzydła bramy otwierane na teren gimnazjum, słupki o wymiarach min. 100 x 100 x 3mm, zawiasy umożliwiające regulację położenia skrzydła bramy, rys. 6

- bramę przesuwną samonośną o świetle wjazdu około 6000mm - 1 szt. wysokość  dopasowana do wysokości ogrodzenia.  Skrzydło bramy winno być wyposażone w uchwyty pozwalające na zamykanie i otwieranie oraz uchwyty pozwalające na zamknięcie za pomocą kłódki (gdy brama zamknięta) na wysokości bliskiej połowy wysokości bramy, rygiel dolny umożliwiający trwałe blokowanie położenia bramy w pozycji otwartej, rys. 7

Furtki, bramy, słupki furtek i bram należy wykonać z elementów ocynkowanych malowanych proszkowo lub odpowiednimi farbami w kolorze kontrastowym do elementów ogrodzenia (np. czarny, żółty lub granatowy).

Między słupkami ogrodzenia należy wbudować jako „cokół” obrzeża chodnikowe o wysokości 300mm i grubości 80mm na podbudowie z półsuchej mieszanki betonowej. Obrzeża wystają nad poziom terenu średnio około 8cm.

Między boiskiem a halą sportową należy wykonać ogrodzenie panelowe/ piłkochwyt o wysokości około 5000mm i długości 25mb na słupach stalowych, analogiczne do ogrodzenia wyżej opisanego o wys. 3000mm. Przekrój słupów min 100 x 50 x 3mm ilość uchwytów na słup nie mniejsza niż 16szt.

Dopuszcza się zastosowanie słupów wykonanych jako kratownica stalowa ocynkowana i malowana  na ogrodzenia o wysokości 3000 i 5000mm.

Zaleca się zastosowanie typowych rozwiązań oferowanych przez firmy BETAFENCE Sp. Z o.o. (NYLOFOR 2D Super), METPOL (ogrodzenie panelowe proste) lub równoważne.

Łączna długość projektowanego ogrodzenia:

– o wysokości 1500mm – około 407mb,

- o wysokości 3000mm – około 107,5mb,

- o wysokości 5000mm – około 25mb.

UWAGI:

1. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

2. Przed zamówieniem segmentów ogrodzeniowych, bramy i furtki należy sprawdzić wymiary pomiędzy wykonanymi słupkami ogrodzenia.

3. Dopuszcza się wykonanie jednego fundamentu pod słupki i cokołu, posadowionego na głębokości 85cm, pamiętając o wykonaniu dylatacji wypełnionej papą.

Całość robót należy prowadzić z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych" oraz zachowaniem zasad BHP. Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem jakości "B".

Rys. nr 1 Lokalizacja i usytuowanie ogrodzenia

Rys. nr 2 Wzór panela stalowego ogrodzenia

Rozstaw drutów 200x50mm wymagany do wysokości około 150cm nad poziom terenu, powyżej dopuszczalny 200x100mm

RYS. nr 3 Kompletne przęsło ogrodzenia z cokołem z obrzeży betonowych 30x8cm. Wymiary fundamentu pod słupki dla wys. ogrodzenia 150cm – 300x300mm, dla wys. 300cm – 500x500mm i dla wys. 500cm – 600x600mm, głębokośc posadowienia fundamentu ok. 800mm poniżej poziomu terenu

RYS. nr 4 Przykład ogrodzenia wysokiego (300 i 500 cm) wysokość poszczególnych paneli w zależności od wysokości ogrodzenia np. 150 + 150 lub 200 + 100 dla 300cm i 200+200+100 dla 500 cm wysokości ogrodzenia. Przykład słupa kratowego.

RYS. nr 5 Furtka.

RYS. nr 6 Brama dwuskrzydłowa

RYS. nr 7 Brama przesuwna samonośna